## Slide 1
한국원자력연구원 Korea Atomic Energy Research Institute
인공지능응용연구실 Applied AI Section
거대언어모델 기반 3D CAD 생성
입력 모달리티별 생성 성능 비교 실험
인공지능응용연구실 :: 한국원자력연구원 (KAERI) 장영아 jya03@kaeri.re.kr
01

## Slide 2
목차
01
실험 설계
핵심 질문 · 입력 모달리티
02
유효 생성률
텍스트 / 이미지 / 벡터
03
형상 정확도 (Voxel IoU)
회전 정렬 · 두 모델
04
요구조건 만족률
CADTestBench 방식 · 자체 검사
05
결과 해석 & 다음 계획
2D → 3D 전이
02

## Slide 3
실 험 설 계
이번 주 실험
핵심 질문 : 2D에서 확인된 입력 모달리티 순서(벡터 > 이미지 > 텍스트)가 3D 형상 생성에서도 유지되는가?
C A S E S E T U P
모델
gemini-2.5-flash / 3.1-pro-preview
데이터
FreeCAD 기계 부품 20개
난이도
easy 8 / medium 9 / hard 3
파이프라인
LLM→replicad→OCCT→STEP/STL
주 지표
회전정렬 Voxel IoU + 요구조건
정답
각 부품 STEP (GT)
규모
20 × 3 모달리티 × 2 모델 = 120
E X P E R I M E N T S T R U C T U R E
세 입력 모달리티 (동일 base 텍스트 공유)
텍스트 — 부품 설명 문장만 이미지 — 등각 렌더 PNG 벡터 — TechDraw 정투영 SVG
정보 밀도: 텍스트 < 이미지 < 벡터
2D 선행연구(국기)에서 벡터 최고(IoU 0.835)
→ 3D에서도 유지되는지 검증
03

## Slide 4
실 험 설 계
입력 모달리티 3종 — 같은 부품, 다른 입력
예시 부품 : U-bracket (easy)
텍스트
"U-bracket;
through hole;
symmetric"
부품 설명 문장만.
치수·비율·세부는 없음.
이미지 (등각 PNG)
벡터 (TechDraw SVG)
정보 밀도: 텍스트(성김) < 이미지(등각 1뷰) < 벡터(정투영 다뷰). 3D에서 벡터는 2D 도면을 3D로 역산해야 함.
04

## Slide 5
E x p : 생 성 안 정 성
입력 모달리티별 유효 생성률
Chart: 유효 생성률 (%) · gemini-2.5-flash
| 텍스트 | 이미지 | 벡터
유효율 | 75 | 85 | 95
모달리티
유효
easy
med
hard
텍스트
75%
7/8
6/9
2/3
이미지
85%
7/8
8/9
2/3
벡터
95%
8/8
9/9
2/3
텍스트 < 이미지 < 벡터 단조 증가
2D 결과와 방향 일치
05

## Slide 6
E x p : 형 상 정 확 도
입력 모달리티별 정확도 (회전 정렬 Voxel IoU)
IoU Intersection over Union
Chart: 회전 정렬 Voxel IoU (유효분 평균)
| 텍스트 | 이미지 | 벡터
gemini-2.5-flash | 0.239 | 0.334 | 0.492
gemini-3.1-pro-preview | 0.28 | 0.38 | 0.673
모달리티
2.5-flash
3.1-pro
텍스트
0.239
0.280
이미지
0.334
0.380
벡터
0.492
0.673
두 모델 모두
텍스트 < 이미지 < 벡터 순
3.1-pro에서 벡터 0.673으로 크게 앞섬
06

## Slide 7
E x p : 요 구 조 건
요구조건 만족률 (피처 기반)
CADTestBench 방식 참고 · 검사 항목은 정답 STEP에서 자동 도출 (자체 정의): R1 유효 · R2 부품수 · R4 비율 · R5 중공 · R6 연결
gemini-2.5-flash
모달리티
종합
R1
R2
R4
R5
R6
텍스트
0.38
.75
.25
.25
.40
.25
이미지
0.73
.90
.75
.55
.70
.75
벡터
0.73
.90
.70
.80
.65
.60
gemini-3.1-pro-preview
모달리티
종합
R1
R2
R4
R5
R6
텍스트
0.70
.85
.90
.30
.65
.80
이미지
0.72
.90
.70
.65
.70
.65
벡터
0.87
.95
.85
.90
.80
.85
두 모델 모두 텍스트 최저.
벡터는 비율(R4), 이미지는 연결성(R6)에 강점.
3.1-pro는 텍스트 종합 0.38→0.70으로 크게 향상, 벡터 0.87 최고.
07

## Slide 8
생 성 결 과
생성 형상 — U-bracket (쉬움)
기준 형상 (GT)
관통 구멍 1개가 있는 대칭 U자 브래킷. 벡터가 형상·비율을 가장 잘 재현.
● 텍스트
● 이미지
● 벡터
gemini-2.5-flash
IoU 0.522
IoU 0.585
IoU 0.798
gemini-3.1-pro-preview
IoU 0.434
IoU 0.651
IoU 0.870
08

## Slide 9
생 성 결 과
생성 형상 — curved clamp (보통)
기준 형상 (GT)
곡면 클램프 + 양측 구멍. 텍스트는 형상 실패, 유료 벡터가 0.989로 거의 일치.
● 텍스트
● 이미지
● 벡터
gemini-2.5-flash
IoU 0.160
IoU 0.168
IoU 0.411
gemini-3.1-pro-preview
IoU 0.087
IoU 0.762
IoU 0.989
09

## Slide 10
결 과 해 석
2D → 3D 전이
① 순서 전이
벡터 > 이미지 > 텍스트
유효율·IoU·요구조건 전반에서 재현.
3.1-pro에서 격차 더 뚜렷.
② 강점의 축이 다름
벡터 - 전체 형상·비율(R4)에 강함
이미지 - 부품 연결·구성(R6)에 강함
③ 두 지표 병행 필요
IoU(전체 형상)와 요구조건(피처)은 서로 다른 것을 측정
④ 3D는 2D보다 어려움
절대 IoU가 2D(0.835)보다 낮음
 3D 생성 난이도·부피 겹침 지표의 엄격함 때문.
10

## Slide 11
문 제 · 계 획
실험 중 문제 사항 & 다음 계획
실 험 중 문 제 ( 해 결 )
출력 토큰 절단
8K 한도 → 65K 상향 + 이어쓰기
회전 미정렬 IoU
형상 맞아도 저평가 → 24축 회전 정렬
다 음 계 획
1. 다중 seed 반복
통계적 유의성(신뢰구간) 확보
2. hard 난이도 보강
난이도 × 모달리티 상호작용 분석
11

## Slide 12
한국원자력연구원 Korea Atomic Energy Research Institute
인공지능응용연구실 Applied AI Section
감사합니다.
장영아 jya03@kaeri.re.kr
12